## Slide 1: SYSTEMY OPERACYJNE
Podstawowe informacje dotyczące protokołów sieciowych
Notes: <number>

## Slide 2: Proces komunikacji
Nazwisko
Adres
Post Office
Post Office
Nazwisko
Adres
Nazwisko
Adres
Poczta
Poczta
Nazwisko
Adres

## Slide 3: Definicja protokołu
Protokół komunikacyjny jest to zbiór reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Klasyczne protokoły składają się z trzech części:
  procedura powitalna (tzw. handshake), która polega na przesłaniu wzajemnie podstawowych informacji o łączących się urządzeniach (ich adresów, szybkości itp.)
  właściwy przekaz danych,
  procedura analizy poprawności przekazu, połączona z procedurą pożegnania, żądaniem powtórzenia transmisji lub powrotem do procedury powitalnej.

## Slide 4: Model ISO/OSI
Transmisja danych pomiędzy kolejnymi warstwami ISO/OSI
Notes: <number>
W 1977 roku „Międzynarodowa Organizacja Normalizacji ISO "International Organization for Standardization" www.iso.org opracowała wzorcowy „Model łączenia systemów otwartych” (Open System Interconnection). Ideą przyświecającą tym działaniom, było umożliwienie współdziałania ze sobą produktów pochodzących od różnych producentów. Proces komunikacji został podzielony na 7 etapów, zwanych warstwami, ze względu na sposób przechodzenia pomiędzy nimi informacji. Często struktura tworzona przez warstwy OSI nazywana jest stosem protokołów wymiany danych.
W złożonym zagadnieniu komunikacji wyodrębnia się pewne niezależne zadania, które mogą być rozwiązywane przez wydzielone układy sprzętowe lub pakiety oprogramowania zwane obiektami. Klasę obiektów rozwiązujących dane zagadnienie nazywa się warstwą. Pojęcie warstwy nie jest jednoznaczne z pojęciem protokołu – funkcje danej warstwy mogą być wykonywane przez kilka różnych protokołów. Każdy protokół komunikuje się ze swoim odpowiednikiem, będącym implementacją tego samego protokołu w równorzędnej warstwie komunikacyjnej systemu odległego. Warstwy (a dokładnie konkretne protokoły zawarte w tej warstwie) komunikują się bezpośrednio z odpowiadającymi im warstwami w odległym hoście. Należy więc też zapewnić reguły przekazywania informacji w dół do kolejnych warstw pracujących na danym komputerze. Dane przekazywane są od wierzchołka stosu, poprzez kolejne warstwy, aż do warstwy fizycznej, która przesyła je poprzez sieć do odległego hosta. Na szczycie stosu znajdują się usługi świadczone bezpośrednio użytkownikowi przez aplikacje sieciowe, na spodzie – sprzęt realizujący transmisję sygnałów niosących informacje.
Każda kolejna warstwa musi jedynie znać format danych wymagany do komunikacji poprzez warstwę niższą zwany protokołem wymiany danych. Przy przechodzeniu do warstwy niższej dana warstwa dokleja do otrzymanych przez siebie danych nagłówek z informacjami dla swojego odpowiednika na odległym hoście. W ten sposób kolejne warstwy nie ingerują w dane otrzymane z warstwy poprzedniej. Przy odbieraniu danych z warstwy niższej, dana warstwa interpretuje ten nagłówek „doklejony” poprzez swojego odpowiednika i jeśli zachodzi potrzeba przekazania danych do warstwy wyższej, usuwa swój nagłówek i przekazuje dane dalej.

## Slide 5: Protokoły i model OSI

## Slide 6: Protokoły sieciowe :
Protokoły sieciowe |  | 
Warstwa aplikacji | DNS, ED2K, FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, IRC, NetBIOS, NWLink, NTP, PAP, POP3, RPC, SMTP, SMB, SSL, SSH, Telnet, X.400, X.500, XDR | 
Warstwa transportowa | NetBEUI, RTP, SPX, TCP, UDP | 
Warstwa sieciowa | ARP, IP, ICMP, IPX, IPsec, NAT, NWLink, NetBEUI | 
Warstwa dostępu do sieci | kable | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS-232, Fireware(1394), USB
 | światłowody | FDDI, Token Ring, 10 Gigabit Ethernet
 | linie telefoniczne | kablowe: ADSL, V.90, PPP, SLIP, komórkowe: CSS, GPRS, EDGE, UTMS
 | połączenia bezprzewo-dowe | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth

## Slide 7: Protokoły sieciowe :
IPX/SPX - Ethernet 802.2 i Eth. 802.3 - Novell
IP (TCP/IP) - Ethernet II - internet/UNIX
NetBEUI - Microsoft
AppleTalk - Apple Computer

## Slide 8: Protokoły sieciowe
IPX/SPX (Internet Packet Exchange / Sequential Packet Exchange) - używany w sieciowym systemie operacyjnym Novell Netware. Powoli zostaje wypierany przez protokół TCP/IP.
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) - opracowany w latach 70-tych przez agencję DARPA na zlecenie Departamentu Obrony USA, w celu połączenia wszystkich komputerów jedną ogólnoświatową sieć na jego bazie powstał dzisiejszy Internet.
NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) - opracowany w 1985 r. przez IBM dla małych sieci LAN, obecnie używany w sieciowych systemach operacyjnych Windows NT, Windows 95/98.
AppleTalk pakiet protokołów komunikacyjnych stworzonych przez firmę Apple Computer w roku 1984, umożliwiających tworzenie sieci komputerowych i podstawowych usług sieciowych dla komputerów Macintosh i innych produktów tej firmy. Po pewnym czasie firma Apple Computer zaprzestała rozwoju AppleTalk i zaczęła wykorzystywać w swych produktach TCP/IP, który stawał się coraz popularniejszy.
Notes: <number>

## Slide 9: Model OSI a protokół IPX :
Warstwy OSI Model IPX/SPX (Novell)
Aplikacji
Prezentacji
Sesji
Transportu
Sieci
Łącza danych
Fizyczna
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
LSL - dostęp do nośnika
Interfejs ODI - łącza danych
IPX
SPX
R
I
P
S
A
P
N
C
P
N
L
S
P
Inne
protokoły

## Slide 10: Rodzina protokołów TCP/IP :
Warstwy OSI a Model rodziny TCP/IP
Aplikacji
Prezentacji
Sesji
Transportu
Sieci
Łącza danych
Fizyczna
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
Dostęp do sieci:
Ethernet II, MAC, CSMA/CD
Transportowa - Host z hostem:
TCP UDP T/TCP
Warstwa internetu - Prot. IP
Procesu / aplikacji:
Telnet, SSH, FTP, TFTP, HTTP,
SMTP, POP3, IMAP, ....
Okablowanie

## Slide 11: ISO/OSI i TCP/IP
Warstwa aplikacji
Warstwa prezentacji
Warstwa sesji
Warstwa transportu
Warstwa sieciowa
War. łącza danych
Warstwa fizyczna
ISO/OSI
TCP/IP

## Slide 12: Model warstwowy
Notes: <number>

## Slide 13: Protokół NetBEUI:
Warstwy OSI Model NetBEUI (Microsoft)
Aplikacji
Prezentacji
Sesji
Transportu
Sieci
Łącza danych
Fizyczna
NetBEUI
Warstwa aplikacji -
(KLIENT ?)
Kasta sieciowa - driver
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

## Slide 14: Protokół AppleTalk:
Warstwy OSI Warstwy AppleTalk:
Aplikacji
Prezentacji
Sesji
Transportu
Sieci
Łącza danych
Fizyczna
Dostęp do sieci
Datagramowa
Aplikacji
Sesji
Transportu
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

## Slide 15: Zestaw protokołów IPX/SPX
IPX/SPX
Notes: <number>

## Slide 16: Zestaw protokołów IPX/SPX
Tradycyjnie, NetWare wykorzystuje stos protokołów IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange)
Większość komunikacji pomiędzy serwerami plików i klientami sieci Netware wykorzystywanych jest w oparciu o protokoły IPX i NCP (Netware Core Protocols)
Notes: <number>

## Slide 17: Protokół Internetwork Packet Exchange (IPX)
Wykonuje połączenia poziomu sieci – przeprowadza adresowanie umożliwiając przekazywanie pakietów do innych podsieci
Routowanie jest główną funkcją IPX. Umożliwia uzyskiwanie informacji o dostępności podsieci.
Notes: <number>

## Slide 18: Protokół IPX/SPX

## Slide 19: IPX - Internetwork Packet Exchange
Protokół poziomu sieci odpowiedzialny jest za dostarczanie pakietów NetWare packets pomiędzy różnymi podsieciami.
W środku pakietu IPX podawany jest numer urządzenia i podsieci
Wykrywana jest utrata połączenia oraz wyszukiwanie najlepszej drogi

## Slide 20: SPX - Sequenced Packet Exchange
Połączenie ukierunkowane – Protokół poziomu transportu
Protokół tworzy wirtualne połączenie pomiędzy nadawcą a odbiorcą co gwarantuje dobre połączenie
Wykorzystywany przez RCONSOLE, serwery wydruku, i niektóre aplikacje

## Slide 21: NCP - NetWare Core Protocol
Poziom transportu - umożliwia kontrolę błędów i ich korekcję
Sesja transmisji, prezentacja, aplikacja - NCP jest wykorzystywany do tworzenia połączenia w celu uzyskiwania danych z serwera (udostępnianie plików, drukarek, prawa dostępu itd..)

## Slide 22: NCP i zerwana transmisja
NCP zapewnia gwarancje dostarczenia danych na podstawie potwierdzania u odbiorcy danych.

## Slide 23: Inne protokoły NetWare
RIP - Routing Information Protocol (Protokół służący do ustania najmniej kosztownej drogi).
SAP - Service Advertising Protocol (Wykorzystywany do anonsowania usług dla innych serwerów w danej sieci).

## Slide 24: Zestaw protokołów TCP/IP
TCP/IP
Notes: <number>

## Slide 25: Trochę historii
Protokół TCP/IP powstał pod koniec lat 60. XX wieku jako badawczy projekt finansowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, jednak postać taką, jaką zastosowano we współczesnych systemach operacyjnych przybrał dopiero w połowie lat 80.
Pierwszy raz zaimplementowano go w roku 1983 r. do BSD UNIXa 4.2. Wkrótce potem stał się standartem
Obecnie TCP/IP nie jest własnością żadnej firmy software'owej ani instytucji normalizacyjnej, aczkolwiek Departament Obrony USA sprawuje coś w rodzaju patronatu nad TCP/IP, starając się o zachowanie pewnego minimum porządku i spójności standardu.

## Slide 26: Protokół TCP/IP
Protokół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) jest pakietem protokołów komunikacyjnych warstwy transportowej i sieciowej.
Notes: <number>

## Slide 27: Protokół TCP/IP
najbardziej rozpowszechniony pakiet protokołów sieciowych – TCP/IP,
stanowi podstawę współczesnego Internetu,
jest standardem otwartym – istnieje możliwość komunikacji między dowolnymi typami urządzeń,
dobra odtwarzalność protokołu,
umożliwia dodawanie nowych sieci bez przerywania pracy istniejących,
posiada wysoki współczynnik korekcji błędów,
duża wydajność,

## Slide 28: Budowa TCP/IP
W obrębie TCP/IP działa dużo innych protokołów za pomocą których dane podróżują po sieci. Są one podzielone na warstwy:
Warstwa aplikacji
Warstwa transportowa
Warstwa Internet
Warstwa fizyczna
Obsługuje strumień danych między dwoma zdalnymi maszynami.
Przesyła pakiety z danymi od maszyny źródłowej do maszyny docelowej
Odpowiada za przyjmowanie ciągów danych z warstwy Internet, łączenie danych i przesyłanie ich zawartości oraz samą transmisję strumienia bitów.
serwer
Zapewnia interfejs pomiędzy aplikacjami użytkowymi, a usługami sieciowymi.

## Slide 29: Model odniesienia TCP/IP
Warstwa łącza - zawiera protokoły ARP i RARP, obsługujące transmisję pakietów.
Warstwa sieciowa – zawiera protokoły ICMP, IP, IGMP, RIP, OSPF i EGP. Są to raczej protokoły niskiego poziomu, nie wymagające zbytniej troski.
Warstwa transportowa – zawiera protokoły UDP i TCP. Pierwszy dostarcza pakiety prawie bez sprawdzania, drugi natomiast gwarantuje bezstratne ich dostarczenie.
Warstwa aplikacji - zawiera protokoły HTTP, SMTP, FTP, NFS, NIS, LPD, Telnet.
Notes: <number>

## Slide 30: TCP/IP na tle ISO/OSI
Notes: <number>

## Slide 31: Funkcje warstw
Programów użytkowych – klient pocztowy, przeglądarka WWW ... Korzystają z usług protokołów warstwy transportowej.
Transportowa – organizuje przepływ danych miedzy dwoma (zdalnymi) programami w trybie połączeniowym lub bezpołączeniowym (datagramowym)
Intersieciowa – kapsułkuje dane w datagramy IP i decyduje o tym czy wysłać go bezpośrednio czy do routera
Interfejsu sieciowego – odbiera datagramy i wysyła przez sieć fizyczną

## Slide 32: Typy transmisji danych
Transmisja skierowana (ang. Unicast) - dokładnie jeden punkt wysyła pakiety danych do dokładnie jednego punktu (istnieje tylko jeden nadawca i tylko jeden odbiorca);
Rozgłaszanie (ang. Broadcast) – ta sama kopia danych jest wysyłana do wszystkich komputerów podłączonych do danej sieci lub danego segmentu sieci;
Multiemisja (ang. Multicast) – ta sama kopia danych jest wysyłana do wszystkich komputerów, które ją zażądają. Ten typ transmisji jest często wykorzystywany przez serwery;

## Slide 33: Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

## Slide 34: Warstwy TCP/IP

## Slide 35: Warstwa aplikacji
Jest to najbardziej ogólny poziom obsługi sieci, zapewniający interfejs pomiędzy aplikacjami użytkowymi, a usługami sieciowymi. Działania w warstwie są widoczne dla użytkownika, ponieważ działają standardowe aplikacje TCP/IP, np.: telnet, HTTP, FTP, POP3, SMTP. To warstwa aplikacji jest bezpośrednio wykorzystywana przez oprogramowanie użytkowe - przeglądarki WWW, programy pocztowe, instant messengers, chat itd.

## Slide 36: Protokoły warstw wyższych:
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
SLIP - Serial Line Interface Protocol
PPP - Point-to-Point Protocol
SNMP - Simple Network Management Protocol
FTP, Telnet, SMTP, WWW są także protokołami
Notes: <number>

## Slide 37
Protokół DHCP
Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) zdefiniowany w RFC 2131 umożliwia automatyczną konfigurację adresów IP oraz innych parametrów klientów (np. brama, maska) przy użyciu jednego lub kilku serwerów DHCP
DHCP wykorzystuje protokół IP
Serwer DHCP przechowuje bazę danych o dostępnych adresach IP
Podobne funkcje do DHCP pełnią również starsze protokoły RARP (Reverse Address Resolution Protocol) oraz BOOTP

## Slide 38
Komunikaty DHCP
DHCPDISCOVER – klient wysyła rozgłoszeniowy komunikat w celu znalezienia serwera DHCP
DHCPOFFER – serwer wysyła odpowiedź (unicast) zawierającą propozycję parametrów konfiguracyjnych
DHCPREQUEST – klient wysyła wiadomość rozgłoszeniową do serwerów DHCP w celu (a) pobrania parametrów z jednego z serwerów i odrzucenia oferty innych serwerów, (b) potwierdzenia poprzednio pobranego adresu lub (c) rozszerzając dzierżawę konkretnego adresu

## Slide 39
Komunikaty DHCP
DHCPACK – serwer wysyła do klienta odpowiedź z parametrami zawierającymi adres IP
DHCPNAK – serwer wysyła do klienta informację o błędzie w adresie
DHCPDECLINE – klient do serwera, że adres jest już w użyciu
DHCPRELEASE – klient kończy dzierżawę adresu
DHCPINFORM – klient prosi serwer DHCP o lokalną konfigurację

## Slide 40
Przesyłanie komunikatów DHCP

## Slide 41
Podsumowanie DHCP
Serwer DHCP może przyznawać adresy IP według adresu MAC klienta – ważne dla stacji wymagającego stałego IP np. ze względu na rejestrację w DNS
Klient może pominąć komunikat DHCPDISCOVER jeśli zna adres serwera DHCP
Czas dzierżawy adresu jest ustalany między klientem i serwerem, który zobowiązuje się nie udostępniać przydzielonego adresu nikomu na wyznaczony czas
Klient może prosić serwer o wydłużenie czasu dzierżawy

## Slide 42: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
SMTP to względnie prosty, tekstowy protokół, w którym określa się co najmniej jednego odbiorcę wiadomości (w większości przypadków weryfikowane jest jego istnienie), a następnie przekazuje treść wiadomości.
SMTP zaczęło być szeroko używane we wczesnych latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. W tamtym okresie było to uzupełnienie UUCP, który lepiej sprawdzał się przy przekazywaniu poczty między maszynami posiadającymi jedynie okresowe połączenie. SMTP natomiast lepiej działa, gdy zarówno maszyna nadająca jak odbierająca są na stałe przyłączone do sieci.
Początkowo protokół ten nie radził sobie dobrze z plikami binarnymi, ponieważ stworzony był w oparciu o czysty tekst ASCII. W celu kodowania plików binarnych do przesyłu przez SMTP stworzono standardy takie jak MIME. W dzisiejszych czasach większość serwerów SMTP obsługuje rozszerzenie 8BITMIME pozwalające przesyłać pliki binarne równie łatwo jak tekst.
SMTP nie pozwala na pobieranie wiadomości ze zdalnego serwera. Do tego celu służą POP3 lub IMAP.
Jednym z ograniczeń pierwotnego SMTP jest brak mechanizmu weryfikacji nadawcy, co ułatwia rozpowszechnianie niepożądanych treści poprzez pocztę elektroniczną (wirusy, spam). Żeby temu zaradzić stworzono rozszerzenie SMTP-AUTH, które jednak jest tylko częściowym rozwiązaniem problemu - ogranicza wykorzystanie serwera wymagającego autoryzacji do zwielokratniania poczty. Nadal nie istnieje metoda, dzięki której odbiorca autoryzowałby nadawcę - nadawca może "udawać" serwer i wysłać dowolny komunikat do dowolnego odbiorcy.

## Slide 43: Domain Name System (DNS)
Jest to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki wykorzystaniu DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org, może zostać zamieniona na odpowiadający jej adres IP, czyli 145.97.39.135.
Adresy DNS składają się z domen internetowych rozdzielonych kropkami. Dla przykładu w adresie Wikipedii org oznacza domenę funkcjonalną organizacji, wikipedia domenę należącą do fundacji Wikimedia, a pl polską domenę w sieci tej instytucji. W ten sposób możliwe jest budowanie hierarchii nazw, które porządkują Internet.
DNS to złożony system komputerowy oraz prawny. Zapewnia z jednej strony rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP. Z drugiej strony realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom.
Podstawy protokołu DNS zostały opisane w 1982 roku w dokumencie IETF - RFC 819

## Slide 44: Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Protokół sieci WWW (World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616. Właśnie za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji - natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.
Protokół HTTP jest tak użyteczny, ponieważ udostępnia znormalizowany sposób komunikowania się komputerów ze sobą. Określa on formę żądań klienta dotyczących danych oraz formę odpowiedzi serwera na te żądania. Jest zaliczany do protokołów stateless (bezstanowy), z racji tego, że nie zachowuje żadnych informacji o poprzednich transakcjach z klientem, po zakończeniu transakcji wszystko "przepada" - z tego powodu tak bardzo spopularyzowały się cookies.
HTTP korzysta z portu nr 80.

## Slide 45: TELNET
Telnet jest usługą (programem) pozwalającą na zdalne połączenie się komputera (terminala) z oddalonym od niego komputerem (serwerem) przy użyciu sieci, wykorzystując do tego celu protokół TCP-IP oraz standardowo przypisany port 23. Umożliwia on zatem ustanowienie użytkownikowi zdalnej sesji na serwerze tak jak gdyby siedział tuż przed nim.
Protokół obsługuje tylko terminalne alfanumeryczne, co oznacza, że nie obsługuje myszy ani innych urządzeń wskazujących. Nie obsługuje także graficznych interfejsów użytkownika. Wszystkie polecenia muszą być wprowadzane w trybie znakowym w wierszu poleceń. Polecenia wydawane za pomocą naszego komputera przysłane są poprzez sieć serwera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie serwera telnetu. W odpowiedzi serwer odsyła nam komunikaty, które następnie wyświetlane są na naszym ekranie.
Bardzo często usługa telnet implementowana jest do urządzeń aktywnych sieci (switche, routery) w celu ułatwienia konfiguracji tychże urządzeń.
Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Został opisany w dokumentach RFC numer RFC 854 i RFC 855.

## Slide 46: Gopher
Powstał w kwietniu 1991 roku na University of Minnesota Microcomputer, Workstation, Networks Center w celu dystrybucji informacji wewnątrzwydziałowej.
Był pierwszym rozpowszechnionym systemem informacyjnym w sieci integrującym różne protokoły: FTP, telnet, WAIS własne struktury danych z możliwością dostępu do różnych typów danych, tak czysto tekstowych, jak i grafik i danych czysto binarnych (archiwów wszelkiego rodzaju). Odchodzi powoli w zapomnienie (dogorywają jeszcze resztki dawnej jego świetności) z powodu sztywnej, hierarchicznej struktury (gdzie jednym z elementów ścieżki dostępu był typ pliku), niewygodnych metod tworzenia serwisów, braku pełnej "multimedialności" czy wreszcie dlatego, że WWW zyskał większe wsparcie tak producentów jak i środowisk akademickich.

## Slide 47: File Transfer Protocol (FTP)
Protokół transmisji plików. Jest protokołem typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików z i na serwer poprzez sieć TCP/IP. Protokół ten jest zdefiniowany przez IETF w RFC 959.
FTP jest protokołem 8-bitowym, dlatego nie wymaga specjalnego kodowania danych na postać 7-bitową, tak jak ma to miejsce w przypadku poczty elektronicznej.
Do komunikacji wykorzystywane są dwa połączenia TCP. Jedno z nich jest połączeniem kontrolnym za pomocą którego przesyłane są np. polecenia do serwera, drugie natomiast służy do transmisji danych m.in. plików. FTP działa w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym, w zależności od tego, w jakim jest trybie, używa innych portów do komunikacji.
Jeżeli FTP pracuje w trybie aktywnym, korzysta z portów: 21 dla poleceń (połączenie to jest zestawiane przez klienta) oraz 20 do przesyłu danych. Połączenie nawiązywane jest wówczas przez serwer. Jeżeli FTP pracuje w trybie pasywnym wykorzystuje port 21 do poleceń i port o numerze > 1024 do transmisji danych, gdzie obydwa połączenia zestawiane są przez klienta.

## Slide 48: Network News Transport Protocol (NNTP)
Oparty o TCP/IP protokół polegający na przesyłaniu ciągów tekstowych przez siedmiobitowe kanały ASCII. Jest używany zarówno do przesyłania tekstów między serwerami, jak również do czytania i wysyłania artykułów. NNTP zdefiniowano w RFC 977 w roku 1986. W roku 2000 w RFC 2980 został on rozszerzony o nowe możliwości. Format wiadomości opisuje RFC 1036.
Na protokole tym oparte jest działanie usługi Usenet. NNTP działa standardowo na porcie nr 119.

## Slide 49: Identyfikacja aplikacji
UDP
TCP
FTP
HTTP
192.168.2.150
Serwer FTP
Serwer HTTP
TCP Port 20, 21
TCP Port 80
Adres IP + port TCP lub port UDP
= gniazdo
Notes: <number>

## Slide 50: Ports and Sockets
Transport
Application
Internet
Network
TFTP
Server
Web
Server
0 . . . 65536
0 . . . 65536
TCP Ports
20,21
UDP Port
69
TCP Port
80
Windows Sockets Interface
Web
Browser
TCP Port
1210
TCP
UDP
IP
Aplikacje
Soketowe
FTP
Server

## Slide 51: Porty jako abstrakcyjne punkty identyfikujące odbiorcę/nadawcę
Notes: <number>

## Slide 52: Pakiety TCP i UDP zawierają 16-bitowy nr portu
Notes: <number>

## Slide 53: Nawiązywanie połączenia
Notes: <number>

## Slide 54: Dodatkowe pojęcia związane z TCP/IP
Porty – każda usługa w sieci ma przypisany sobie adres, zwany portem. Najczęściej używane usługi otrzymały następujące porty
  File Transfer Protocol (FTP) 21
  Telnet 23
  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 25
  Gopher 70
  Finger 79
  Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 80
  Network News Transfer Protocol 119
Inetd (matka wszystkich Demonów)
Demony to programy, które oczekują na wszelkie sygnały dotyczące wykonania pewnej usługi w Internecie. Inetd jest specyficznym przykładem demona. Działa on bowiem w zastępstwie szeregu innych demonów, oszczędzając zasoby komputera i czas. Program ten zbiera wszystkie informacje dotyczące pewnych usług i realizuje je.
UWAGA: INETD JEST DOSTĘPNY GŁÓWNIE DLA UNIX-a (chociaż opracowanych jest wiele wersji inetd’a np. EXCEED 5)

## Slide 55: Dobrze znane porty 0-1023
http://www.iana.org/assignments/port-numbers
...
ftp 21/tcp File Transfer [Control]
ftp 21/udp File Transfer [Control] # Jon Postel postel@isi.edu
ssh 22/tcp SSH Remote Login Protocol
ssh 22/udp SSH Remote Login Protocol # Tatu Ylonen ylo@cs.hut.fi
telnet 23/tcp Telnet telnet 23/udp Telnet # Jon Postel postel@isi.edu
24/tcp any private mail system
24/udp any private mail system # Rick Adams <rick@UUNET.UU.NET>
smtp 25/tcp Simple Mail Transfer
smtp 25/udp Simple Mail Transfer
...
Notes: <number>

## Slide 56: Usługi warstwy transportowej - gniazdka
Gniazdko jest końcowym punktem przyłączeniowym umożliwiającym dwukierunkową komunikację.
Większość aplikacji sieciowych jest zgodna z modelem klient-serwer.
Aplikacja serwerowa otwiera gniazdko i wiąże go z określonym portem TCP a następnie oczekuje na zgłoszenia klientów.
Aplikacja klienta znając adres i port serwera nawiązuje połączenie.
Notes: <number>

## Slide 57: Warstwa transportowa
To właśnie tu każdy kawałek danych umieszczony zostaje w pakiecie zawierającym informacje o nadawcy, adresacie, rodzaj danych i kilka innych parametrów. W ramach tej warstwy wykorzystywane są dwa całkowicie odmienne protokoły wchodzące w skład TCP/IP: TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol). TCP zapewnia pewny i bezstratny przepływ danych między zdalnymi maszynami, ponieważ posługuje się mechanizmem potwierdzeń (acknowledgements) - komputer odbierający pakiet wysyła informację zwrotną do nadawcy potwierdzającą poprawny odbiór pakietu. Jeśli komputer-nadawca nie dostanie potwierdzenia (ponieważ pakiet zaginął lub został zniszczony) wysyła taki sam pakiet ponownie. Warstwa transportowa wykonuje największą część pracy podczas przesyłania danych, zwalniając programy od obsługi ruchu sieciowego. Dlatego ani Internet Explorer, ani inne przeglądarki nie muszą (i nie potrafią) w żaden sposób samodzielnie komunikować się z siecią - wykorzystują do tego warstwę transportową wbudowaną w obsługę TCP/IP, zawartą w systemie operacyjnym.

## Slide 58: TCP (Transmission Control Protocol )
IP
ICMP
IGMP
ARP
UDP
TCP

## Slide 59: Transmission Control Protocol (TCP)
Strumieniowy protokół komunikacji między dwoma komputerami. W modelu OSI TCP odpowiada warstwie Transportowej.
W przeciwieństwie do UDP, TCP zapewnia wiarygodne połączenie dla wyższych warstw komunikacyjnych przy pomocy sum kontrolnych i numerów sekwencyjnych pakietów, w celu weryfikacji wysyłki i odbioru. Brakujące pakiety są obsługiwane przez żądania retransmisji. Host odbierający pakiety TCP porządkuje je według numerów sekwencyjnych tak, by przekazać wyższym warstwom modelu OSI pełen, złożony segment.
Charakterystyczny dla TCP jest moment nawiązania połączenia, nazywany ang. three-way handshake. Host inicjujący połączenie wysyła pakiet zawierający segment TCP z ustawioną flagą SYN (synchronize). Host odbierający połączenie, jeśli zechce je obsłużyć, odsyła pakiet z ustawionymi flagami SYN i ACK (acknowledge – potwierdzenie). Inicjujący host powinien teraz wysłać pierwszą porcję danych, ustawiając już tylko flagę ACK (gasząc SYN). Jeśli host odbierający połączenie nie chce lub nie może odebrać połączenia, powinien odpowiedzieć pakietem z ustawioną flagą RST (Reset). Prawidłowe zakończenie połączenia polega na wysłaniu flagi FIN.

## Slide 60: Transmission Control Protocol (TCP)
Protokół połączeniowy
  Przed wymianą danych nawiązywana jest sesja
Protokół gwarantowany
  Numeracja pakietów nadawanych
  Potwierdzenia odbioru
Używa portów TCP jako punktów dostępu dla usług wyższych warstw

## Slide 61: TCP
Opis nagłówka TCP
Notes: <number>
TCP (ang. Transmission Control Protocol) – strumieniowy protokół komunikacji między dwoma komputerami. Został stworzony przez Vintona Cerfa i Roberta Kahna. Jest on częścią większej całości określanej jako stos TCP/IP. W modelu OSI TCP odpowiada warstwie Transportowej.
W przeciwieństwie do UDP, TCP zapewnia wiarygodne połączenie dla wyższych warstw komunikacyjnych przy pomocy sum kontrolnych i numerów sekwencyjnych pakietów, w celu weryfikacji wysyłki i odbioru. Brakujące pakiety są obsługiwane przez żądania retransmisji. Host odbierający pakiety TCP porządkuje je według numerów sekwencyjnych tak, by przekazać wyższym warstwom modelu OSI pełen, złożony segment.
Chociaż protokół definiuje pakiet TCP, to z punktu widzenia wyższej warstwy oprogramowania, dane płynące połączeniem TCP należy traktować jako ciąg oktetów. W szczególności – jednemu wywołaniu funkcji API (np. send()) nie musi odpowiadać wysłanie jednego pakietu. Dane z jednego wywołania mogą zostać podzielone na kilka pakietów lub odwrotnie – dane z kilku wywołań mogą zostać połączone i wysłane jako jeden pakiet (dzięki użyciu algorytmu Nagle'a). Również funkcje odbierające dane (recv()) w pratyce odbierają nie konkretne pakiety, ale zawartość bufora stosu TCP/IP, wypełnianego sukcesywnie danymi z przychodzących pakietów.
Charakterystyczny dla TCP jest moment nawiązania połączenia, nazywany ang. three-way handshake. Host inicjujący połączenie wysyła pakiet zawierający segment TCP z ustawioną flagą SYN (synchronize). Host odbierający połączenie, jeśli zechce je obsłużyć, odsyła pakiet z ustawionymi flagami SYN i ACK (acknowledge – potwierdzenie). Inicjujący host powinien teraz wysłać pierwszą porcję danych, ustawiając już tylko flagę ACK (gasząc SYN). Jeśli host odbierający połączenie nie chce lub nie może odebrać połączenia, powinien odpowiedzieć pakietem z ustawioną flagą RST (Reset). Prawidłowe zakończenie połączenia polega na wysłaniu flagi FIN.
Aplikacje, w których zalety TCP przeważają nad wadami (większy koszt związany z utrzymaniem sesji TCP przez stos sieciowy) to m.in. HTTP, SSH, FTP czy SMTP/POP3 i IMAP4.

## Slide 62: TCP - Transmission Control Protocol
Połączenie zorientowane – Protokół poziomu transmisji (Transport layer protocol)
Zapewnia “gwarantowane dostarczenie” pakietów poprzez wirtualne połączenia, sekwencje i retransmisje zgubionych pakietów

## Slide 63: UDP (User Datagram Protocol)
UDP
TCP
IP
ICMP
IGMP
ARP
Notes: <number>

## Slide 64: User Datagram Protocol (UDP)
Bezpołączeniowy
  Nie nawiązuje sesji
Nie gwarantuje dostawy
  Nie ma numeracji wysyłanych pakietów
  Nie ma potwierdzeń
Integralność przesyłu jest sprawą protokołów wyższej warstwy lub aplikacji
Używa numerów portów UDP jako punktów dostępu dla usług wyższych warstw

## Slide 65: UDP
Struktura nagłówka UDP
Notes: <number>
UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) to jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza się go w warstwie czwartej (transportu) modelu OSI.
Jest to protokół bezpołączeniowy, więc nie ma narzutu na nawiązywanie połączenia i śledzenie sesji (w przeciwieństwie do TCP). Nie ma też mechanizmów kontroli przepływu i retransmisji. Korzyścią płynącą z takiego uproszczenia budowy jest większa szybkość transmisji danych i brak dodatkowych zadań, którymi musi zajmować się host posługujący się tym protokołem. Z tych względów UDP jest często używany w takich zastosowaniach jak wideokonferencje, strumienie dźwięku w Internecie i gry sieciowe, gdzie dane muszą być przesyłane możliwie szybko, a poprawianiem błędów zajmują się inne warstwy modelu OSI. Innym przykładem może być protokół DNS lub VoIP.
UDP udostępnia mechanizm identyfikacji różnych punktów końcowych (np. pracujących aplikacji, usług czy serwisów) na jednym hoście dzięki portom (porównaj: socket). UDP zajmuje się dostarczaniem pojedynczych pakietów, udostępnionych przez IP, na którym się opiera. Kolejną cechą odróżniającą UDP od TCP jest możliwość transmisji do kilku adresów docelowych na raz (tzw. multicast).
Pakiety UDP (zwane też datagramami) zawierają oprócz nagłówków niższego poziomu nagłówek UDP. Składa się on z pól zawierających sumę kontrolną, długość pakietu oraz porty: źródłowy i docelowy.
Podobnie jak w TCP, porty UDP zapisywane są na dwóch bajtach (szesnastu bitach), więc każdy adres IP może mieć przypisanych 65535 różnych zakończeń. Z przyczyn historycznych, porty 0-1023 zarezerwowane są dla dobrze znanych usług sieciowych - dla aplikacji użytkownika przydziela się porty od 1024.

## Slide 66: Warstwa Internet
Jest to najważniejsza (choć dość prosta) warstwa protokołów TCP/IP, prawdziwy kościec Internetu. Przerzuca pakiety z danymi od maszyny źródłowej do maszyny docelowej, bez żadnej gwarancji, że dotrą do celu. Na warstwę Internet składają się trzy protokoły wchodzące w skład TCP/IP: IP (Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol) i IGMP (Internet Group Management Protocol). IP służy do transportu pakietów, a ICMP i IGMP - do ustalania trasy między nadawcą i odbiorcą pakietów. Warstwa ta nie wykrywa i nie poprawia błędów.

## Slide 67: IP (Internet Protocol)
Ruter
UDP
TCP
IP
ICMP
IGMP
ARP
Notes: <number>

## Slide 68: Internet Protocol (IP)
Protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.
Dane w sieciach IP są wysyłane w formie bloków określanych mianem pakietów. W przypadku protokołu IP, przed rozpoczęciem transmisji nie jest zestawiana wirtualna sesja komunikacyjna pomiędzy dwoma hostami, które nie komunikowały się ze sobą wcześniej.
Protokół IP jest protokołem zawodnym - nie gwarantuje, że pakiety dotrą do adresata, nie zostaną pofragmentowane, czy też zdublowane, a ponadto mogą dotrzeć do odbiorcy w innej kolejności niż zostały nadane. Niezawodność transmisji danych jest zapewniana przez protokoły warstw wyższych (np. TCP), znajdujących się w hierarchii powyżej warstwy sieciowej.

## Slide 69: IP (IETF RFC 791)
Bezpołączeniowe dostarczanie pakietów (datagramów) – wyznaczanie „najlepszej trasy”
Dokonywanie fragmentacji i ponownego składania datagramów stosownie do wykorzystywanego połączenia, które charakteryzuje parametr maksymalnej wielkości jednostki maximum-transmission unit (MTU).
Notes: <number>

## Slide 70: Internet Protocol (IP)
Adresuje i przesyła pakiety
Protokół bezpołączeniowy
  Nie ustala sesji
Niegwarantowany “Best Effort”
Integralność przesyłu jest sprawą protokołów wyższej warstwy (np. TCP) lub aplikacji
Dzieli, a potem łączy podzielone pakiety

## Slide 71: IP na routerze
Dekrementuje TTL
Dzieli duże pakiety
Dla podzielonych pakietów tworzy nowe nagłówki
  Flagi
  Identyfikator
  Przesunięcie fragmentu
Oblicza nowe sumy kontrolne
Zdobywa adres MAC następnego routera
Przesyła pakiet

## Slide 72: Protokół IP
Opis nagłówka IPv4
Notes: <number>
IP (ang. Internet Protocol) to protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.
Dane w sieciach IP są wysyłane w formie bloków określanych mianem pakietów. W przypadku protokołu IP, przed rozpoczęciem transmisji nie jest zestawiana wirtualna sesja komunikacyjna pomiędzy dwoma hostami, które nie komunikowały się ze sobą wcześniej.
Protokół IP jest protokołem zawodnym - nie gwarantuje, że pakiety dotrą do adresata, nie zostaną sfragmentowane, czy też zdublowane, a ponadto mogą dotrzeć do odbiorcy w innej kolejności niż zostały nadane. Niezawodność transmisji danych jest zapewniana przez protokoły warstw wyższych (np. TCP), znajdujących się w hierarchii powyżej warstwy sieciowej.

## Slide 73: IP -Internet Protocol
Protokół poziomu sieciowego (network layer protocol) umożliwia przekazywanie pakietów TCP/IP pomiędzy podsieciami
adres stacji jest wewnątrz pakietu IP
Niskie ryzyko utraty połączenia

## Slide 74: RIP, OSPF i EGP
Routing Information Protocol
Open Shortest Path First
Exterior Gateway Protocol
Notes: <number>
RIP (ang. Routing Information Protocol), czyli Protokół Informowania o Trasach oparty jest na zestawie algorytmów wektorowych, służących do obliczania najlepszej trasy do celu.
Używany jest w Internecie w sieciach korzystających z protokołu IP (zarówno wersji 4 jak i 6). Dzisiejszy otwarty standard protokołu RIP, czasami nazywany IP RIP, jest opisany w dokumentach RFC 1058 i STD 56. Z powodu znacznego rozrostu sieci IETF rozpoczęło pracę nad protokołem RIP 2.
Cechy protokołu RIP
Jest to protokół routingu działający na podstawie wektora odległości.
Do utworzenia metryki złożonej stosuje się jedynie liczbę przeskoków.
Aktualizacje routingu są rozgłaszane domyślnie co 30 sekund.
RIP wysyła informacje o trasach w stałych odstępach czasowych oraz po każdej zmianie topologii sieci.
Pomimo wieku, oraz istnienia bardziej zaawansowanych protokołów wymiany informacji o trasach, RIP jest ciągle w użyciu. Jest szeroko używany, dobrze opisany i łatwy w konfiguracji.
Wadami protokołu RIP są wolny czas konwergencji (inaczej długi czas osiągania zbieżności), niemożliwość skalowania powyżej 15 skoków a także wybór mało optymalnych ścieżek.
Uaktualnienia protokołu RIP przenoszone są przez UDP na porcie 520.
OSPF (ang. Open Shortest Path First), w wolnym tłumaczeniu: "pierwszeństwo ma najkrótsza ścieżka" ("open" oznacza otwartość, podobnie jak w Open Source) – protokół trasowania typu stanu łącza (ang. Link State). Zdefiniowany został jako OSPF wersji 2 w RFC 2328 (1998) dla IPv4.[1], a aktualizacja dla IPv6 jako OSPF wersji 3 w RFC 5340 (2008).[2] Jest zalecanym protokołem wśród protokołów niezależnych (np. RIP, ang. Routing Information Protocol).
W przeciwieństwie do protokołu RIP, OSPF charakteryzuje się dobrą skalowalnością, wyborem optymalnych ścieżek i brakiem ograniczenia skoków powyżej 15, przyspieszoną zbieżnością. Przeznaczony jest dla sieci posiadających do 500 routerów w wyznaczonym obszarze trasowania.
Cechami protokołu OSPF są: trasowanie wielościeżkowe, trasowanie najmniejszym kosztem i równoważne obciążenia.
OSPF jest protokołem wewnątrzdomenowym – IGP (ang. Interior Gateway Protocol).
Routery korzystające z tego protokołu porozumiewają się ze sobą za pomocą pięciu komunikatów:
Hello – nawiązywanie i utrzymywanie relacji sąsiedzkich,
database descriptions – opis przechowywanych baz danych,
requests link-state – żądanie informacji na temat stanów połączeń,
updates link-state – aktualizacja stanów połączeń,
acknowledgments links-state – potwierdzenia stanów połączeń.
Protokół OSPF używa hierarchicznej struktury sieci z podziałem na obszary z centralnie umieszczonym obszarem zerowym (ang. area 0), który pośredniczy w wymianie tras między wszystkimi obszarami w domenie OSPF.
OSPF jest protokołem typu link-state jedynie wewnątrz obszaru. Oznacza to, że w ramach pojedynczego obszaru wszystkie routery znają całą jego topologię i wymieniają się między sobą informacjami o stanie łączy, a każdy z nich przelicza trasy samodzielnie (algorytm Dijkstry). Między obszarami OSPF działa jak protokół typu distance-vector, co oznacza, że routery brzegowe obszarów wymieniają się między sobą gotowymi trasami. Istnienie obszaru zerowego umożliwia trasowanie pakietów pomiędzy obszarami bez powstawania pętli.
OSPF, aby zmniejszyć ilość pakietów rozsyłanych w sieci, wybiera router desygnowany DR (ang. designated router) oraz zapasowy BDR (ang. backup designated router), które służą do wymiany informacji o stanie łączy z pozostałymi routerami OSPF. Komunikat hello służy tutaj do wyboru DR i BDR oraz do wykrywania nieaktywnych sąsiednich routerów OSPF.
EGP (ang. Exterior Gateway Protocol) - protokół routingu zewnętrznego służący do łączenia systemów autonomicznych.
Wymiana informacji odbywa się w trzech krokach:
neighbour acquisition - pozyskiwanie sąsiadów poprzez wymianę odpowiednich komunikatów
neighbour reachability' - sprawdzanie dostępności sąsiadów. Polega na wysłaniu odpowiedniego komunikatu i oczekiwaniu na odpowiedź. Jeśli brak odpowiedzi po trzykrotnym wysłaniu komunikatu, dany sąsiad zostaje uznany za nieaktywny i wszystkie informacje dotyczące osiąganych przez niego tras są usuwane z tablicy routingu.
network reachability - sprawdzenie osiągalności adresu wewnętrznej sieci autonomicznej. Okresowe przesyłanie danych o dostępnych adresach wewnątrz sieci autonomicznej
Protokół EGP został zastąpiony protokołem BGP, który jest bardziej elastyczny i posiada więcej funkcji.

## Slide 75: Internet Control Message Protocol
UDP
TCP
IP
ICMP
IGMP
ARP
Ruter
Notes: <number>
ICMP (ang. Internet Control Message Protocol, internetowy protokół komunikatów kontrolnych) – protokół warstwy sieciowej OSI/TCP/IP wykorzystywany w diagnostyce sieci oraz trasowaniu. Pełni on przede wszystkim funkcję kontroli transmisji w sieci, ale ma też zastosowania, w których używany jest tylko on – ping oraz traceroute.

## Slide 76: Internet Control Message Protocol (ICMP)
Internetowy protokół komunikatów kontrolnych. ICMP jest ściśle związany z protokołem IP, dostarczając nieobecnej w nim funkcji informowania o błędach. Protokół pozwala wysyłać pakiety kontrolne służące do ustalenia bieżącego stanu hosta, w tym:
Brak możliwości dostarczenia pakietu do miejsca przeznaczenia;
Określenia opóźnienia pakietów przesyłanych przez sieć
Zmiana wcześniej wyznaczonej trasy przez jeden z routerów pośredniczących
Brak wolnej pamięci buforowej dla zapamiętania pakietu i związane z tym chwilowe wstrzymania nadawania
Przekroczenie czasu życia (TTL) pakietu

## Slide 77: Protokół ICMP
Datagram IP wędruje od nadawcy do odbiorcy, jeśli nie może być dostarczony w przewidzianym czasie (uszkodzenie, przeciążenie sieci, wyłączenie odbiorcy ...) wówczas do nadawcy zwrotnie dostarczany jest komunikat ICMP-Internet Control Message Protocol (zawiera echo)
Komunikat ICMP jest przenoszony w polu danych pakietu IP
Notes: <number>

## Slide 78: ICMP
Ramka ICMP
Notes: <number>
ICMP (ang. Internet Control Message Protocol, internetowy protokół komunikatów kontrolnych) – protokół wykorzystywany w diagnostyce sieci oraz routingu. Najpopularniejszymi programami użytkowymi wykorzystującymi protokół ICMP są ping oraz traceroute.
Protokół ICMP opisany jest w RFC 792
Lista typów wiadomości
  0 – Echo Reply (zwrot echa – "odpowiedź na ping")
  1 – Zarezerwowane
  2 – Zarezerwowane
  3 – Destination Unreachable (nieosiągalność miejsca przeznaczenia)
  4 – Source Quench (wygaszenie źródła)
  5 – Redirect Message
  6 – Alternate Host Address (alternatywny adres hosta)
  7 – Zarezerwowane
  8 – Echo Request (żądanie echa)
  9 – Router Advertisement
  10 – Router Solicitation
  11 – Time Exceeded (przekroczenie limitu czasu)
  12 – Parameter Problem (Problem z parametrem)
  13 – Timestamp (żądanie sygnatury czasowej)
  14 – Timestamp Reply (zwrot sygnatury czasowej)
  15 – Information Request (żądanie informacji)
  16 – Information Reply (zwrot informacji)
  17 – Address Mask Request (żądanie adresu maski)
  18 – Address Mask Reply (zwrot adresu maski)
  19 – Zarezerwowane dla bezpieczeństwa
  20-29 – Zarezerwowane
  30 – Traceroute
  31 – Datagram Conversion Error (błąd konwersji datagramu)
  32 – Mobile Host Redirect
  33 – IPv6 Where-Are-You
  34 – IPv6 Here-I-Am
  35 – Mobile Registration Request
  36 – Mobile Registration Reply
  37 – Domain Name Request (żądanie nazwy domeny)
  38 – Domain Name Reply (zwrot nazwy domeny)
  39 – SKIP Algorithm Discovery Protocol
  40 – Photuris, Security failures
  41-255 – Zarezerwowane

## Slide 79: Internet Group Management Protocol
UDP
TCP
IP
ICMP
IGMP
ARP
Notes: <number>
IGMP (ang. Internet Group Management Protocol) - jeden z rodziny protokołów TCP/IP. IGMP służy do zarządzania grupami multicastowymi w sieciach opartych na protokole IP. Komputery wykorzystują komunikaty IGMP do powiadamiania routerów w swojej sieci o chęci przyłączenia się do lub odejścia z określonej grupy multicastowej.

## Slide 80: IGMP
IGMP (ang. Internet Group Management Protocol) - jeden z rodziny protokołów TCP/IP. IGMP służy do zarządzania grupami multicastowymi w sieciach opartych na protokole IP. Komputery wykorzystują komunikaty IGMP do powiadamiania routerów w swojej sieci o chęci przyłączenia się do lub odejścia z określonej grupy multicastowej.
Notes: <number>
IGMP (ang. Internet Group Management Protocol) - jeden z rodziny protokołów TCP/IP. IGMP służy do zarządzania grupami multicastowymi w sieciach opartych na protokole IP. Komputery wykorzystują komunikaty IGMP do powiadamiania routerów w swojej sieci o chęci przyłączenia się do lub odejścia z określonej grupy multicastowej.

## Slide 81: Address Resolution Protocol
UDP
TCP
IP
ICMP
IGMP
ARP
B
C
A
Pamięć podręczna
ARP
2
1
4
6
5
1. Sprawdzenie pamięci podręcznej ARP
2. Wysłanie żądania ARP
3. Dodanie wpisu ARP
4. Wysłanie odpowiedzi ARP
5. Dodanie wpisu ARP
6. Wysłanie pakietu IP
Pamięć podręczna
ARP
3

## Slide 82: Address Resolution Protocol (ARP)
Protokół komunikacyjny przekształcania adresów IP (ustalanych autorytarnie przez użytkownika/administratora) na fizyczne, 48-bitowe adresy MAC (przypisane fizycznie m.in. do kart sieciowych) w komputerowych sieciach lokalnych typu Ethernet.
Każdy komputer w sieci powinien posiadać tzw. tablicę ARP. Znajduje się w niej adres IP i przypisany do niego adres MAC. Dzięki temu komputery mogą się ze sobą komunikować za pośrednictwem adresu MAC, ale tylko w obrębie danej sieci LAN. Jeśli jakieś informacje mają być przesłane do innej sieci (lub podsieci w sieci złożonej, sieci oddzielonej routerem, itp.), to adres MAC musi być zastąpiony adresem IP.
ARP jest protokołem pracującym na drugiej warstwie modelu ISO/OSI, czyli warstwie łącza danych, ponieważ pracuje ona na ramkach i może je analizować tzn. np. sprawdzać ich poprawność.
Protokół ARP jest zdefiniowany w dyrektywie RFC 826.

## Slide 83: Address Resolution Protocol (ARP)
Mapowanie adresów MAC do adresów IP
Rozwiązywanie adresów IP na adresy MAC
ARP używa BROADCAST’u aby rozwiązać adres IP lokalnego hosta
Rozwiązywane adresy przechowywane są w cache’u

## Slide 84: ARP
Struktura pakietu
Notes: <number>
ARP (ang. Address Resolution Protocol) - protokół komunikacyjny przekształcania adresów IP (ustalanych autorytarnie przez użytkownika/administratora) na fizyczne, 48-bitowe adresy MAC (przypisane fizycznie m.in. do kart sieciowych) w komputerowych sieciach lokalnych typu Ethernet.
Każdy komputer w sieci powinien posiadać tzw. tablicę ARP. Znajduje się w niej adres IP i przypisany do niego adres MAC. Dzięki temu komputery mogą się ze sobą komunikować za pośrednictwem adresu MAC, ale tylko w obrębie danej sieci LAN. Jeśli jakieś informacje mają być przesłane do innej sieci (lub podsieci w sieci złożonej, sieci oddzielonej routerem, itp.), to adres MAC musi być zastąpiony adresem IP.
ARP jest protokołem pracującym na drugiej warstwie modelu ISO/OSI, czyli warstwie łącza danych, ponieważ pracuje ona na ramkach i może je analizować tzn. np. sprawdzać ich poprawność.
Protokół ARP jest zdefiniowany w dyrektywie RFC 826

## Slide 85: ARP
Zasada działania
ARP działa w następujący sposób:
Utworzenie pakietu z szukanym adresem IP.
Wysłanie pakietu w obrębie danej sieci.
Wysłany pakiet odbierają wszystkie hosty podłączone do sieci. Jako jedyny odpowiada host o szukanym IP - przesyła pakiet z odpowiedzią zawierającą adres MAC.
Host szukający po podebraniu pakietu z szukanym adresem MAC zapisuje go w pamięci podręcznej, dzięki czemu nie musi później szukać jeszcze raz tego samego adresu.
Notes: <number>
Często po podłączeniu do sieci host rozsyła zapytanie ARP o własny adres. Odpowiedzi nie będzie (gdyż nie mogą być w danej sieci dwa komputery o tym samym IP), ale każdy inny host może zapisać w pamięci podręcznej dane o nowym hoście przyłączonym do sieci.

## Slide 86
Działanie protokołu ARP
Kiedy urządzenie Ethernet chce wysłać pakiet IP potrzebuje adresu MAC urządzenia docelowego, dla którego zna adres IP
Wynika to z modelu warstwowego sieci
W tym celu wysyłana jest na adres rozgłoszeniowy ramka z zapytaniem ARP Request
Urządzenie, które rozpoznaje swój adres IP, wysyła w odpowiedzi ramkę ARP Response skierowaną do stacji, która wysłała zapytanie

## Slide 87
Zasada Działania ARP
Protokół ARP umożliwia komputerowi odnajdywanie fizycznego adresu maszyny docelowej z tej samej sieci fizycznej przy użyciu jedynie adresu IP.

## Slide 88
Działanie protokołu ARP – przykład 1
1
1
1
1
2

## Slide 89
Działanie protokołu ARP – przykład 2
Stacja 156.17.43.2 ma do wysłania pakiet IP do stacji 156.17.30.200. Tablice ARP urządzeń są puste.
1
1
2
3
4
5
6

## Slide 90
Tablica pamięci ARP
W celu usprawnienia działania protokołu ARP, urządzenia przechowują w pamięci tablicy ARP (ang. ARP Cache) zawierające poznane skojarzenia adresów MAC i IP
Wpisy w tablicy pamięci ARP mają określony czas trwania
Jeżeli w tym czasie zostanie odebrany przez urządzenie pakiet potwierdzający wpis w pamięci, to czas trwania jest wydłużany
Jeżeli w tablicy pamięci ARP nie ma wpisu dotyczącego danego adresu IP, to urządzenie wysyła zapytanie ARP

## Slide 91
Podsumowanie ARP
ARP nie jest częścią protokołu IP,
Zapytania ARP używają transmisji typu broadcast, więc nigdy nie opuszczają logicznej podsieci (domeny rozgłoszeniowej)
Zapytania i odpowiedzi ARP używają ramek warstwy łącza danych, więc nie mogą być rutowane do innych podsieci
Wpisy w tablicy cache ARP powinny mieć ograniczony czas trwania

## Slide 92: RARP
RARP (ang. Reverse Address Resolution Protocol) Protokół komunikacyjny przekształcania 48-bitowych fizycznych adresów MAC na 32-bitowe adresy IP w komputerowych sieciach typu Ethernet.

## Slide 93: Warstwa fizyczna - dostępu do sieci
Jest to najbardziej podstawowa warstwa, jest związana ze sprzętem - odpowiada za przyjmowanie ciągów danych z warstwy Internet, łączenie danych i przesyłanie ich zawartości oraz samą transmisję strumienia bitów. Najprościej rzecz ujmując, warstwa fizyczna to karta sieciowa lub modem i odpowiedni sterownik zainstalowany w systemie operacyjnym. Najważniejsze zadania warstwy fizycznej to spakowanie pakietów IP tak, aby stały się ciągami bajtów (tzw. ramkami) przesyłanymi przez sieć. Drugie zadanie to zamiana adresów IP na fizyczne adresy interfejsu sieciowego.

## Slide 94: Warstwa dostępu do sieci
Warstwa ta współpracuje z interfejsem sieciowym (kartą sieciową), modemem lub innym urządzeniem pozwalającym na bezpośrednie połączenie dwóch lub więcej komputerów i separuje resztę warstw od zastosowanych rozwiązań fizycznych (niskopoziomowych);
Świadczy ona usługę warstwie wyższej polegającą na wysyłaniu i odbieraniu porcji danych (zwanych ramkami) z komputerów w danej sieci fizycznej ;
Dodaje informacje kontrolną do wychodzących ramek, aby komputer odbiorczy mógł przeprowadzić kontrolę błędów ;
Potwierdza otrzymanie ramek danych i ponowne nadawanie, jeśli potwierdzenie nie nadejdzie.

## Slide 95: Elementy ramki

## Slide 96: Przepływ danych

## Slide 97: Terminologia pakietów

## Slide 98: Terminologia pakietów
Enkapsulacja danych
Każda kolejna warstwa dodaje lub usuwa kolejny nagłówek
Każda warstwa zna format danych wymagany do komunikacji
Przez warstwę niższą
DANE
NAGŁÓWEK 1
DANE
DANE
DANE
NAGŁÓWEK 1
NAGŁÓWEK 1
NAGŁÓWEK 2
NAGŁÓWEK 2
NAGŁÓWEK 3

## Slide 99: Współpraca TCP i IP
Przykład współpracy protokołów TCP oraz IP podczas pobierania strony WWW:
Użytkownik wpisuje w przeglądarce adres strony na serwerze WWW
Mechanizm protokołu TCP serwera dzieli dokument HTML na odpowiednią liczbę pakietów
Następuje przekazanie pakietów do warstwy protokołu IP, który dołącza do każdego z nich adres komputera użytkownika (dostarczany przez przeglądarkę) i wysyła pakiety.
W sieci pakiety poruszają się niezależnie od siebie, przerzucane przez routery do kolejnych punktów pośrednich. W zależności od stanu połączeń ich trasy mogą różnić się od siebie, mogą w różnej kolejności osiągać cel.
Po dotarciu do komputera użytkownika, warstwa TCP rozpoznaje pakiety składające na ten sam plik i łączy je ze sobą. Przekazuje je następnie przeglądarce, która wyświetla stronę WWW na monitorze użytkownika.
Notes: <number>

## Slide 100: Zestaw protokołów NetBIOS i NetBEUI
NetBIOS i NetBEUI
Notes: <number>

## Slide 101: Protokół NetBEUI

## Slide 102: NetBIOS i NetBEUI
Tradycyjnie sieci Windows wykorzystują NetBIOS and NetBEUI
Są małe, szybkie i łatwe w użyciu.
Nie nadają się do adresowania dużych środowisk.

## Slide 103: NetBIOS
NetBIOS związany jest z górną częścią protokołu wykorzystywana przez LAN Manager i sieciowe systemy operacyjne firmy Microsoft.
Tradycyjnie jest transportowany za pomocą NetBEUI.
NetBIOS
NetBEUI

## Slide 104: NetBEUI
NetBEUI jest protokołem ramki – nie posiada adresowania poziomu sieci
NetBEUI nie umożliwia routowania
NetBIOS może być transportowany przez TCP/IP and IPX

## Slide 105
Łączenie sieci z protokołami TCP/IP i NetBEUI

## Slide 106: Stos Microsoft TCP/IP
Transport
Application
Windows® Sockets
Applications
NetBIOS
Applications
NetBIOS
NetBIOS over TCP/IP
TCP
UDP
IP
ICMP
ARP
Internet
LAN Technologies:
Ethernet, Token Ring,
FDDI
WAN Technologies:
Serial Lines, Frame Relay,
ATM
Network
Sockets
TDI
IGMP

## Slide 107: Zestaw protokołów AppleTalk
AppleTalk
Notes: <number>

## Slide 108: AppleTalk
AppleTalk – pakiet protokołów komunikacyjnych stworzonych przez firmę Apple Computer w roku 1984, umożliwiających tworzenie sieci komputerowych i podstawowych usług sieciowych dla komputerów Macintosh i innych produktów tej firmy. Po pewnym czasie firma Apple Computer zaprzestała rozwoju AppleTalk i zaczęła wykorzystywać w swych produktach TCP/IP, który stawał się coraz popularniejszy.

## Slide 109: AppleTalk

## Slide 110: Protokół AppleTalk

## Slide 111: AppleTalk
AppleTalk Address Resolution Protocol (AARP) – zadaniem tego protokołu była zmiana adresu sieciowego AppleTalk na adres fizyczny MAC, jest odpowiednikiem protokołu ARP,
Datagram Delivery Protocol (DDP) – służył do szybkiego, bezpołączeniowego przesyłania datagramów, bez gwarancji ich dostarczenia (podobnie jak protokół UDP w TCP/IP),
Routing Table Maintenance Protocol (RTMP) – służył do wymiany między routerami informacji o aktualnej topologi sieci,

## Slide 112: AppleTalk
AppleTalk Echo Protocol (AEP) – służył do testowania połączeń między urządzeniami w sieci AppleTalk. Gdy komputer 1 wysyłał coś przez AEP, komputer 2 odpowiadał duplikatem wysłanej informacji,
AppleTalk Transaction Protocol (ATP) – służył do połączeniowej wymiany datagramów między klientami. Klient 1 wysłał jeden "pakiet-zadanie", następnie klient 2 odpowiadał maksymalnie ośmioma "pakietami odpowiedzi", po czym klient 1 odpowiadał "pakietem zatwierdzającym" z bit-maską "pakietów odpowiedzi", jaką otrzymał,
Name-Binding Protocol (NBP) – służył do zarządzania nazwami urządzeń podłączonych do sieci AppleTalk przepisywanymi przez ich administratorów,

## Slide 113: AppleTalk
Zone Information Protocol (ZIP) – protokół wiążący numer sieciowy z nazwą strefy sieciowej AppleTalk,
AppleTalk Session Protocol (ASP) – protokół stworzony na podstawie ATP, służący do wysyłania i odpowiedzi na zwykłe polecenia metodą out-of-band,
Printer Access Protocol (PAP) – służył do komunikacji z drukarkami typu PostScript, stworzony na podstawie protokołu ATP,

## Slide 114: AppleTalk
AppleTalk Data Stream Protocol (ADSP) – dodany do AppleTalk, gdy okazało się, że jest potrzebny protokół podobny do TCP w TCP/IP. W odróżnieniu od ATP czy ASP pozwalał na odrzucenie próby połączenia,
AppleTalk Filing Protocol (AFP) – służył do komunikacji z serwerami plików AppleShare. Nadal jest stosowany pod nazwą Apple Filing Protocol.

## Slide 115: AppleTalk
AppleTalk — sieć lokalna opracowana przez firmę Apple Computer dla komputerów Macintosh, może współpracować z rozwiązaniami sieciowymi innych producentów.

## Slide 116: PPP

## Slide 117: PPP
PPP – wykorzystywany do połączeń modemowych
(ang. Point to Point Protocol) jest protokołem używanym najczęściej przy połączeniach modemowych (połączenia dodzwaniane, ang. dial-up). PPP może być również skonfigurowany na interfejsie szeregowym asynchronicznym i synchronicznym.
Służy również do prostego zestawiania tuneli.
PPP jest stosowany w technologii WAN.

## Slide 118: PPP
Z protokołem tym wiąże się uwierzytelnianie PAP lub CHAP.
Preferowany jest CHAP, ponieważ w przeciwieństwie do PAP jest uznawany za bezpieczny (używa MD5).
PPP tworzy dwie podwarstwy w warstwie łącza danych w modelu OSI: Link Control Protocol i Network Control Protocol.
Do pierwszej podwarstwy można zaliczyć np. autoryzację, a druga odpowiada za komunikację z warstwą sieciową.

## Slide 119: Protokoły routingu

## Slide 120: Protokoły routingu
Protokoły z rodziny IGP mogą zostać dalej podzielone na protokoły wektora odległości i protokoły stanu łącza.
Notes: <number>
W rozwiązaniach opartych na wektorze odległości określana jest odległość oraz kierunek, wektor, do dowolnego łącza w intersieci. Odległością może być liczba przeskoków do łącza. Routery korzystające z algorytmów routingu działających na podstawie wektora odległości cyklicznie przesyłają do routerów sąsiadujących wszystkie pozycje swoich tablic routingu lub ich część. Proces ten odbywa się nawet wtedy, gdy w sieci nie wystąpiły żadne zmiany. Po otrzymaniu aktualizacji trasy router może sprawdzić wszystkie znane trasy i wprowadzić zmiany w swojej tablicy routingu.

## Slide 121: Protokoły routingu - przykłady
Protokół RIP jest protokołem routingu z wykorzystaniem wektora odległości, w którym stosuje się liczbę przeskoków jako metrykę służącą do określenia kierunku i odległości do dowolnego łącza w intersieci. Jeżeli do punktu docelowego prowadzi więcej niż jedna ścieżka, protokół RIP wybierze tę, która zawiera najmniejszą liczbę przeskoków.
Z powodu wykorzystania w protokole RIP liczby przeskoków jako jedynej metryki nie zawsze wybrana zostanie najszybsza ścieżka.
Protokół RIP nie może dokonywać routingu pakietów na odległości większe niż 15 przeskoków.
Notes: <number>

## Slide 122: Protokoły routingu - przykłady
Protokół RIPv2 (RIP wersja 2) wysyła w ramach aktualizacji tras informacje dotyczące masek podsieci. Określane jest to mianem routingu bezklasowego.
W routingu bezklasowym różne podsieci w tej samej sieci mogą mieć różne maski podsieci.
Notes: <number>

## Slide 123: Protokoły routingu - przykłady
Protokół IGRP jest zaprojektowanym przez firmę Cisco protokołem routingu opartym na wektorze odległości.
Protokół IGRP wybiera najszybszą dostępną ścieżkę, opierając się na szerokości pasma, obciążeniu, opóźnieniu i niezawodności. Cechuje go także znacznie większa maksymalna liczba przeskoków w porównaniu z protokołem RIP.
Notes: <number>

## Slide 124: Protokoły routingu - przykłady
Protokół OSPF jest protokołem routingu z wykorzystaniem stanu łącza zaprojektowanym przez organizację IETF (Internet Engineering Task Force) w 1988 roku. Został on opracowany na potrzeby dużych skalowanych intersieci, dla których protokół RIP nie był już wystarczający.
Notes: <number>

## Slide 125: Protokoły routingu - przykłady
Protokół IS-IS (ang. Intermediate System-to-Intermediate System) jest protokołem routingu z wykorzystaniem stanu łącza stosowanym przez protokoły routowane inne niż protokół IP.
Protokół Integrated IS-IS jest rozszerzoną implementacją protokołu IS-IS obsługującą różne protokoły routowane, w tym także protokół IP.
Notes: <number>

## Slide 126: Protokoły routingu - przykłady
Protokół EIGRP jest własnością firmy Cisco. Protokół EIGRP jest zaawansowaną wersją protokołu IGRP. W szczególności, protokół EIGRP cechuje doskonała wydajność działania, w tym szybka zbieżność i niski narzut na szerokość pasma.
Protokół EIGRP jest zaawansowanym protokołem wektora odległości wykorzystującym także pewne funkcje protokołu stanu łącza. Z tego powodu protokół EIGRP jest czasami określany mianem hybrydowego protokołu routingu.
Notes: <number>

## Slide 127: Protokoły routingu - przykłady
Protokół BGP (ang. Border Gateway Protocol) jest przykładem protokołu EGP (ang. External Gateway Protocol).
Protokół BGP wymienia informacje o routingu pomiędzy systemami autonomicznymi, gwarantując przy tym wybór ścieżki pozbawionej zapętleń.
BGP jest głównym protokołem ogłaszania informacji o trasach wykorzystywanym przez największe firmy i dostawców usług sieciowych działających w Internecie.
BGP4 jest pierwszą wersją protokołu BGP obsługującą bezklasowy routing międzydomenowy (CIDR) oraz agregację tras.
Notes: <number>

## Slide 139: Protokoły sieciowe – komunikacji bezprzewodowej

## Slide 140: Protokoły komunikacji bezprzewodowej
Obecnie istnieje wiele możliwości realizacji transmisji przy użyciu sieci bezprzewodowych.
Podstawowe to:
IrDA /podczerwień/
Bluetooth
sieci w standardzie 802.11
radiolinia

## Slide 141: IrDA /podczerwień/

## Slide 142: IrDA /podczerwień/

## Slide 143: IrDA /podczerwień/

## Slide 144: Technologia sieciowa ATM

## Slide 145: Technologia sieciowa ATM
ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode) jest szerokopasmową technologią komunikacyjną, która wykorzystywana jest do przesyłania danych interakcyjnych, różnej wielkości plików, transmisji głosu, a także sygnału wizyjnego. Standard ATM może być stosowany zarówno w sieciach lokalnych LAN, miejskich MAN jak i rozległych WAN. Połączenie pomiędzy odbiorcą a nadawcą, tworzone jest na podstawie informacji zawartej w przesyłanych komórkach informacyjnych (ang. cell) o jednakowych rozmiarach.

## Slide 146: Asynchronous Transfer Mode

## Slide 147: Architektura ATM
Model architektury ATM składa się z trzech warstw:
fizycznej - definiującej funkcje związane z dostępem do medium transmisyjnego;
ATM - określającej format komórki oraz funkcje zapewniające niezawodny transfer komórek, bez względu na typ usługi;
AAL (ang. ATM Adaptation Layer - AAL) - adaptacyjnej, obejmującej funkcje zależne od typu realizowanej usługi, które określają sposób konwersji informacji z warstw wyższych do postaci komórek ATM,

## Slide 148: Architektura ATM
oraz płaszczyzn:
użytkownika - pełniącej funkcje transferu informacji użytkownika oraz sterowania przepływem strumieni tych informacji, itp.;
sterowania - odpowiedzialnej za realizacje zgłoszeń; w płaszczyźnie tej zawarte są funkcje sygnalizacyjne odpowiedzialne za ustanawianie, zarządzanie i rozłączanie połączeń;
zarządzania - realizującej funkcje nadzoru warstwą (zarządzanie zasobami oraz parametrami obiektów istniejących w protokole) i nadzoru płaszczyzną (koordynacja miedzy płaszczyznowa).

## Slide 149: Warstwy ATM

## Slide 150: Funkcje warstw
Funkcje wyższych warstw ISO | Wyższe warstwy ISO | 
Podwarstwa zbieżności | CS | AAL
Podwarstwa segmentacji i składania | SAR | 
Sterowanie przepływem informacji Generacja i wydzielanie nagłówka Translacja identyfikatora ścieżki logicznej/kanału logicznego Multipleksacja i demultipleksacja komórek |  | ATM
Dopasowywanie szybkości transmisji komórek Generowanie i weryfikacja nagłówka komórki Wydzielanie komórek ze strumienia bitów Adaptacja ramki transmisyjnej Generowanie i odtwarzanie ramki transmisyjnej | TC | Warstwa fizyczna
Realizacja podstawy czasu Funkcje łącza fizycznego | PM | 

## Slide 151: Funkcje warstwy ATM
Warstwa ATM odpowiada za ustawienie połączenia, ustalenie parametrów przepływu oraz jego kontrole. Do rozróżniania połączeń służą wskaźniki ścieżek VPI oraz kanałów VCI. Dwa różne kanały w dwóch różnych ścieżkach mogą mieć identyczny wskaźnik kanału VCI. Dlatego dopiero oba wskaźniki jednoznacznie określają połączenie. Wartość VPI zmieniana jest w miejscu zakończenia ścieżki (np. komutator ścieżek), a VCI w miejscu zakończenia kanału. Dlatego z definicji ścieżki i kanału wynika, że wraz ze zmianą VCI następuje zmiana VPI.

## Slide 152: Warstwa adaptacyjna ATM
W skład warstwy adaptacyjnej AAL wchodzą:
podwarstwa CS (Convergence Sublayer), która zależy od wybranej usługi, jakie prowadzi poprzez punkty udostępniania usług AAL-SAP, będące adresami aplikacji.
podwarstwa SAR (Segmentation And Reassembly)- segmentująca pakiety PDU z podwarstwy CS i składająca komórki warstwy ATM w pakiety CS PDU

## Slide 153: Narzędzia diagnostyczne w Windows (instalowane z TCP/IP)

## Slide 154: Narzędzia diagnostyczne w Windows (instalowane z TCP/IP)
Netstat
Najważniejsze narzędzie do określania stanu sieci TCP/IP. Wyświetla statystyki protokołu i bieżące połączenia sieci TCP/IP. Do sprawdzenia, czy zdalny komputer przesyła dane, czy też przestały one płynąć, możesz użyć polecenia netstat -a - pokaże ono stan aktywności wszystkich portów TCP i UDP Twojego komputera. Opcja jest szczególnie przydatna podczas połączeń modemowych.

## Slide 155: Przykładowe wywołanie polecenia ‘netstat’

## Slide 156: Ipconfig
Wyświetla informacje o konfiguracji TCP/IP w systemach MS Windows NT (w Windows 95 i 98 narzędzie to nosi nazwę winipcfg). Polecenie wywołane bez parametrów wyświetla adres IP komputera, maskę podsieci i bramę domyślną, a po uruchomieniu z parametrem /all wyświetli kompletną informację o konfiguracji sieci. W przypadku połączenia modemowego parametry zostaną wyświetlone dopiero po jego nawiązaniu połączenia.

## Slide 157: Przykładowe wywołanie polecenia ‘ipconfig’

## Slide 158: Tracert
Jest to windowsowa wersja uniksowego narzędzia traceroute. Program pokazuje ścieżkę pokonywaną przez pakiety między dwoma hostami w sieci IP, włączając w to wszystkie routery po drodze. Wyświetlane są również opóźnienia przejścia pakietów pomiędzy nimi. Umożliwia łatwe sprawdzenie, jaką trasą przesyłane są pakiety. Jako argument podajemy nazwę hosta docelowego.

## Slide 159: Przykładowe wywołanie polecenia ‘tracert’

## Slide 160: Arp
Wyświetla i modyfikuje tablice translacji fizycznych adresów Ethernet na IP używane przez protokół do rozpoznawania adresów (Address Resolution Protocol, ARP). Polecenie arp -a wyświetli zawartość bufora ARP (czyli możesz się dowiedzieć, jakie adresy były niedawno używane).

## Slide 161: Przykładowe wywołanie polecenia ‘arp’

## Slide 162: ping/pathping
narzędzie testowe wysyła pakiety diagnostyczne ICMP (typu Echo Request, czyli z żądaniem odesłania odpowiedzi), aby sprawdzić, czy zdalny host TCP/IP jest dostępny. Ping podaje czas odpowiedzi zdalnego komputera na wysyłane zapytania, co pozwala się zorientować, czy problem nie jest związany z szybkością łącza. Jako argument podajemy nazwę zdalnego komputera. Często administratorzy serwerów internetowych blokują pakiety ICMP (ping) jako stwarzające potencjalne zagrożenie. W takim przypadku ping wyświetli komunikat "Request Timed Out" (Upłynął limit czasu żądania), mimo że zdalna maszyna funkcjonuje poprawnie. Wraz z Windows 2000 wprowadzono ulepszoną wersję pinga - pathping. Potrafi ona określać, który router jest powodem opóźnienia w przesyłaniu pakietów. Podawane są również informacje o liczbie utraconych pakietów.

## Slide 163: Przykładowe wywołanie polecenia ‘ping’

## Slide 164: Przykładowe wywołanie polecenia ‘pathping’

## Slide 165: Współpraca międzywarstwowa w TCP/IP

## Slide 166: Każda warstwa ma swoją terminologię określającą dane aktualnie przez nią obrabiane
Warstwa | TCP
Aplikacji | strumień (ang. Stream)
Transportowa | segment
Internetu | datagram
Dostępu do sieci | ramka (ang. Frame)
Nazwy jednostek danych dla kolejnych warstw modelu TCP/IP.

## Slide 167: Współpraca międzywarstwowa w TCP/IP

## Slide 168
Datagram w intersieci
W intersieciach podstawową jednostką przesyłania danych jest datagram Internetu
Nagłówek datagramu
Część datagramu z danymi
Protokól IP zawiera opis formatu nagłówka I
Protokól IP nie specyfikuje formatu części datagramu z danymi

## Slide 169
Format datagramu
Wer
Długość całkowita
Dł. Nagł
Typ obsługi
Identyfikacja
Znaczniki
Przesun. fragmentu
Suma kontrolna Nagłówka
Protokół
Czas życia
Adres IP nadawcy
Adres IP odbiorcy
Opcje IP
Dane
Dane
Uzupełnienie
0 4 8 16 19 31
Informacja o wersji protokołu
Długość nagłówka mierzona w 32 bitowych słowach
Długość całkowita liczona w bajtach (nagłówek + dane)

## Slide 170: Pola nagłówka pakietu IPv4
Wersja – informuje, która wersja IP jest używana. Bieżąca wersja IP to wersja 4 (0100 binarnie)
Długość nagłówka internetowego (IHL – Internet Header Length) – długość nagłówka IP w słowach 32-bitowych. Minimalna długość to pięć takich słów. Typowa wartość binarna tego pola to 0101.
Rodzaj usługi – protokół IP może podać specjalne informacje dotyczące parametrów usługi. Podstawowe parametry to małe lub normalne opóźnienie (ang. Low, Normal Delay), zwykła lub wysoka przepustowość (ang. Normal, High Throughput), zwykła lub duża niezawodność (ang. Normal, Hihg Reliability). Jest jeszcze siedem rzadko używanych opcji.
Całkowita długość – określa wielkość datagramu w oktetach. Długość obejmuje nagłówek wraz z ładunkiem danych.

## Slide 171
Format datagramu
Wer
Długość całkowita
Dł. Nagł
Typ obsługi
Identyfikacja
Znaczniki
Przesun. fragmentu
Suma kontrolna Nagłówka
Protokół
Czas życia
Adres IP nadawcy
Adres IP odbiorcy
Opcje IP
Dane
Dane
Uzupełnienie
0 4 8 16 19 31
Pierwszeństwo
O
S
P
Nie stosowane
0 2 3 4 5 8
Określa ważność dat
000 – normalny
111 – sterowanie siecią
Rodzaj przesłania (prośba)
O – o krótkie czasy opóźnienia
S – o przesłanie szybkimi łączami
P – o pewność przesyłania danych

## Slide 172
Format datagramu
Wer
Długość całkowita
Dł. Nagł
Typ obsługi
Identyfikacja
Znaczniki
Przesun. fragmentu
Suma kontrolna Nagłówka
Protokół
Czas życia
Adres IP nadawcy
Adres IP odbiorcy
Opcje IP
Dane
Dane
Uzupełnienie
0 4 8 16 19 31
Identyfikacja
Liczba całkowita – numer datagramu
Określa przesunięcie danych datagramu względem pierwszego datagramu
Bit 1 – nie fragmentuj
Bit 2 – dalsze fragmenty

## Slide 173: Protokół IPv4
Mniejsze kawałki, na które dzielony jest datagram, nazywa się fragmentami
Proces dzielenia datagramu na fragmenty nazywamy fragmentacją
Od chwili, gdy datagram jest dzielony na fragmenty, fragmenty te podróżują jako oddzielne datagramy, aż do końcowego odbiorcy, gdzie muszą zostać złożone
Maszyna odbierająca, gdy otrzymuje fragment początkowy uruchamia zegar składania
Gdy czas składania przekroczy określoną wartość, znim przybędą wszystkie fragmenty, maszyna odbierająca kasuje otrzymane fragmenty
Utrata pojedynczego fragmentu powoduje stratę całego datagramu

## Slide 174
Fragmentacja
Nagłówek datagramu
Dane 1 600 bajtów
Dane 2 600 bajtów
Dane 3 200 bajtów
Nagłówek 1 fragmentu
Dane 1 600 bajtów
Fragment 1 – przesunięcie 0
Nagłówek 2 fragmentu
Dane 2 600 bajtów
Fragment 2 – przesunięcie 600
Nagłówek 3 fragmentu
Dane 3 600 bajtów
Fragment 3 – przesunięcie 1200

## Slide 175
Format datagramu
Wer
Długość całkowita
Dł. Nagł
Typ obsługi
Identyfikacja
Znaczniki
Przesun. fragmentu
Suma kontrolna Nagłówka
Protokół
Czas życia
Adres IP nadawcy
Adres IP odbiorcy
Opcje IP
Dane
Dane
Uzupełnienie
0 4 8 16 19 31
Jak długo [sek] datagram może pozostawać w sieci
Określa, który protokół wysokiego poziomu został do utworzenia treści dane

## Slide 176
Format datagramu
Wer
Długość całkowita
Dł. Nagł
Typ obsługi
Identyfikacja
Znaczniki
Przesun. fragmentu
Suma kontrolna Nagłówka
Protokół
Czas życia
Adres IP nadawcy
Adres IP odbiorcy
Opcje IP
Dane
Dane
Uzupełnienie
0 4 8 16 19 31
Kopiuj
0 1 2 3 7
Opcje przekopiowane do wszystkich fragmentów
Klasa opcji
Numer opcji
0 – kontrola datagramów lub sieci
2 – poprawianie błędów i pomiary
7 – zapisuj trasę – używana do śledzenia trasy

## Slide 177
Opcja zapisywania trasy
Wer
Długość całkowita
Dł. Nagł
Typ obsługi
Identyfikacja
Znaczniki
Przesun. fragmentu
Suma kontrolna Nagłówka
Protokół
Czas życia
Adres IP nadawcy
Adres IP odbiorcy
Opcje IP
Dane
Dane
Uzupełnienie
0 4 8 16 19 31
Kod 7
0 8 16 24 31
Długość
Wskaźnik
Pierwszy adres IP
Drugi adres IP
........
Wskazuje aktualną długość pól adresowych

## Slide 178
Opcja trasy wg nadawcy
Wer
Długość całkowita
Dł. Nagł
Typ obsługi
Identyfikacja
Znaczniki
Przesun. fragmentu
Suma kontrolna Nagłówka
Protokół
Czas życia
Adres IP nadawcy
Adres IP odbiorcy
Opcje IP
Dane
Dane
Uzupełnienie
0 4 8 16 19 31
Kod 137
0 8 16 24 31
Długość
Wskaźnik
Adres IP pierwszego etapu
Adres IP drugiego etapu
........

## Slide 179
Opcja „zapisuj czas”
Wer
Długość całkowita
Dł. Nagł
Typ obsługi
Identyfikacja
Znaczniki
Przesun. fragmentu
Suma kontrolna Nagłówka
Protokół
Czas życia
Adres IP nadawcy
Adres IP odbiorcy
Opcje IP
Dane
Dane
Uzupełnienie
0 4 8 16 19 31
Kod 68
0 8 16 24 31
Długość
Wskaźnik
Pierwszy adres IP
Pierwszy znacznik
........
Przepeł.
Znaczniki
0 – zapisuj tylko czas; 1 – wpisz adres i czas; 2 – nadawca wyznacza adresy a ruter o takim adresie wpisuje czas
Liczba ruterów, które nie wpisały czasu

## Slide 180: Podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych

## Slide 181: Podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych
Bit – informacja, jaka jest zawarta w wiadomości, że spośród dwóch jednakowo prawdopodobnych informacji zaszło jedno; liczba dwójkowa, będąca najmniejszą jednostką pomiaru informacji.
Bajt - zbiór ośmiu bitów.
Protokół – zbiór reguł i zaleceń dotyczących wymiany danych pomiędzy dwoma urządzeniami.
Protokół sieciowy – ustalone zasady porozumiewania się komputerów w sieci.
Sieć komputerowa – system wzajemnie połączonych autonomicznych komputerów.
Serwer – system wykonujący usługi na rzecz innych użytkowników (klientów) sieci; dotyczy programu a nie komputera.
Serwer plików – udostępnia pliki innym użytkownikom.
Serwer dysków – udostępnia twardy dysk innym użytkownikom.

## Slide 182: Podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych
Dedykowany serwer plików – pełni wyłącznie funkcję serwera (nie pełni funkcji stacji roboczej).
Niededykowany serwer plików – pełni funkcję serwera i stacji roboczej.
Stacja sieciowa – nie pełni funkcji serwera.
Karta sieciowa – urządzenie wkładane do komputera i łączące go z siecią.
DTE – Data Terminal Equipment, czyli urządzenia końcowe, np. komputery, routery.
DCE – Data Communication Equipment, czyli urządzenia pośredniczące w transmisji, np. switche, modemy, huby.
Pakiet – porcja informacji przesłana siecią.
Ruter – urządzenie sterujące ruchem pakietów w sieci.
Ruting (trasowanie) – wybór drogi przez ruter.

## Slide 183: Podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych
Szybkość modulacji (sprzętu transmisyjnego) mierzy się w bodach, to znaczy liczbie zmian sygnału nadajnika w ciągu sekundy (dla RS-232 odpowiada to liczbie bitów przesyłanych w ciągu sekundy, liczba bitów może być większa niż liczba bodów).

## Slide 184: Pojęcie pakietu
Komputery przesyłają dane małymi porcjami zwanymi pakietami, które są wysyłane niezależnie od pozostałych.
Sieci komputerowe są często nazywane sieciami pakietowymi lub sieciami z przełącznikiem pakietów, gdyż ich działanie opiera się na przesyłaniu pakietów.
Każdy system sieciowy pozwalający programowi na wyłączny dostęp do dzielonych zasobów zablokuje działanie innych komputerów na niedopuszczalnie długi czas.
Plik 5 MB, przesyłanie z prędkością 56000 bitów/s to czas wysyłki ok.12 minut. Jeżeli dokonamy podziału na pakiety o rozmiarze 1000 bajtów (8000 bitów) to pakiet można wysłać w 0,143 s. Tyle musi czekać drugi komputer na rozpoczęcie wysyłania danych.
Aby zapewnić koordynację nadawcy i odbiorcy oraz sprawiedliwy i szybki dostęp do dzielonego zasobu, sieci komputerowe dzielą dane na pakiety.
Komputery na przemian wysyłają pakiety przez dzielone łącze.
Każdy pakiet jest mały, żaden komputer nie musi więc długo czekać na dostęp do łącza.
Każda technika sieciowa definiuje format przesyłanych pakietów przesyłanych przez odpowiadający jej sprzęt (np. liczbę bitów danych).
Używamy pojęcia ramka.

## Slide 185
Notes: <number>
Daj możliwość zadania pytań dotyczących prezentacji.